Sử dụng động cơ:

+ D-180M1 (132kw/180 HP)

+ Yamz-236H-3 (139,7kw/190 HP)

MÁY ỦI XỚI B10M2

VỚI NHIỀU GIẢI PHÁP MỚI TRONG THIẾT KẾ

MÁY ỦI XỚI B10M2

MÁY ỦI SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ D-180M1 VỚI 4 XY LANH CÔNG SUẤT 180 HP,

HOẶC ĐỘNG CƠ DẠNG CHỮ V MÃ HIỆU YAMZ-236H-3 VỚI 6 XY LANH

CÔNG SUẤT 190HP.

Hệ thống truyền lực – cơ khí thủy lực với cụm biến mô thủy lực và hộp số sạng hành tinh.

Bộ giảm tốc cạnh dạng hành tinh. Bố trí trục riêng chịu rung lắc của giàn trắc.

Thanh (dầm) cân bằng và nhíp.

CAÙC BOÄ PHAÄN

Bộ giảm tốc cạnh dạng hành tinh liền khối.			Động cơ D-180M1, công suất

Bánh chủ động dạng múi.					132kw, tần số quay 1250v/ph.

Động cơ Yamz-236H3, công

suất 139.7kw, tần số quay1800 v/ph.

Máy sử dụng con lăn chạy bạc (đồng) với mặt chà hiệu Duo-cone có  độ bền cao nhờ

kín khít và không xì nhớt. Xích máy ủi dạng bản lề bôi trơn.

CABIN HIỆN ĐẠI.

|  | Nội thất cabin hiện đại với 2 lớp kính cách nhiệt. Hệ thống cần điều Khiển bên trong khoang lái được bố trí hợp lý. Ghế ngồi có lò xo giảm xóc và có thể điều chỉnh. Tấm chống nắng, bảng điều khiển rõ ràng. |
| --- | --- |

Cabin được bố trí quạt sưởi hiệu “Zenit -8000”, sử dụng chất lỏng được làm nóng bởi động cơ.

Theo yêu cầu, có thể lắp đặt quạt sưởi “Airtronic – D4” hoặc điều hòa nhiệt độ, đảm bảo nhiệt

độ luôn phù hợp trong cabin vào mùa nóng cũng như mùa lạnh.

ĐỘNG CƠ DIESEL

| Khoang lái với nội thất cabin hiện đại và cơ cấu điều khiển thuận tiện. | Động cơ diesel D-180M1 với 4 máy thẳng hàng có sử dụng turbo tăng áp. Công suất bánh đà 132kw (180HP), tần số quay 1250 v/phút. Dung tích xy lanh 14,48 lít. |
| --- | --- |
|  | Động cơ diesel Yamz-236H-3 với 6 máy, hình chữ V, có sử dụng turbo tăng áp. Công suất bánh đà 139.7kw (190HP), tần số quay 1800 v/phút. Dung tích xy lanh 11,15 lít. |

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VÀ DI CHUYỂN

|  | Biến mô thủy lực (dùng cho động cơ D-180M1) đảm bảo việc thay đổi tự động và không giật cấp tần số quay và moment xoắn ở trục ra công suất. | Cụm biến mô thủy lực (dùng cho động cơ Yamz-236H-3) cùng với bộ giảm tốc bơm thủy lực bộ công tác và điều khiển máy. |
| --- | --- | --- |

Giảm tốc cạnh hành tinh:

Giảm tốc cạnh và ly hợp bìa dạng hành tinh với các đĩa kim loại tráng gốm đảm bảo độ bền cho máy với sức kéo cao.

Giàn trắc được gắn vào thân máy ủi bằng trục riêng, loại bỏ được lực đẩy từ bên ngoài tác động lên

bộ giảm tốc cạnh.

Hộp số hành tinh
Hộp số hành tinh có 3 số 
tiến và 3 số lùi.

Điều khiểm chuyển số và

đảo chiều bằng thủy lực

Mặt chà tự ép dạng Duo cone,

làm từ gioăng cao su flosilicat và

mặt chà sắt.

Độ bền của hệ thống di chuyển được tăng lên đáng kể nhờ sử dụng con lăn chạy bạc sử dụng

mặt chà dạng Dou-cone đảm bảo con lăn không bị xì nhớt khi hoạt động, bánh chủ động dạng

múi và xích bôi trơn.

Bánh chủ động dạng múi bền và dễ

thay thế, sửa chữa.

Con lăn chạy bạc đồng. Mặt chà						Xích dạng bản lề bôi trơn có độ bền

tự ép kiểu Duo-cone.								cao và hạn chế tiếng ồn khi làm việc.

Lá xích làm bằng chất liệu có tính cơ

lý cao và được bắt bằng loại bu lông

đặc biệt.

CÁC LOẠI CƠ CẤU TREO (BỘ CÔNG TÁC)

LAM ỦI DẠNG THẲNG			 KÍCH THƯỚC LAM ỦI DẠNG THẲNG

|  | Chiều rộng/Chiều cao (mm) 3.420/1.310 Thể tích (m3) 4,28 Chiều cao nâng lam (mm) 1.020 Độ đào sâu của lam (mm) 435 Độ nghiêng lam (độ) +- 10 | Trọng lượng (Kg) 2.375 |
| --- | --- | --- |

LAM ỦI DẠNG BÁN CẦU				KÍCH THƯỚC LAM ỦI DẠNG BÁN CẦU

|  | KIỂU LAM ỦI E E 1 Chiều rộng/Chiều cao (mm) 3.310/1.310 3.310/1.500 Thể tích (m3) 4,75 5,85 Chiều cao nâng lam (mm) 1.020 Chiều sâu đào (mm) 435 Độ nghiêng lam (độ) | +/-10 độ Trọng lượng (Kg) 2.510 2.610 |
| --- | --- | --- |

KÍCH THƯỚC TỜI KÉO					CƠ CẤU TỜI KÉO

| Loại tời LT-16 LT-25 Lực kéo max, tấn 16 16/20/25 Đường kính cáp, mm 19,5-30 18/22/27 Dung lượng cáp, m 265…80 | 20/60/38 Trọng lượng không cáp, kg 2850 2300 |  |
| --- | --- | --- |

GIÀN XỚI & MÓC KÉO

CÁC LOẠI GIÀN XỚI 					CÁC LOẠI MÓC KÉO

| Máy ủi có thể sử dụng giàn xới 3 lưỡi (P) hoặc 1 lưỡi (H), thông số cơ bản như sau: Chiều cao nâng lưỡi xới, mm: 780 Chiều sâu xới, mm: 650. Trọng lượng, kg: 2245 (P)/1555 (H) | Máy có thể dùng loại móc kéo cứng hoặc móc lúc lắc. Móc cứng dùng cho tải trọng nặng, đòi hỏi toàn bộ sức Kéo của máy. Móc lúc lắc dùng để kéo rơ moóc, cho phép điểm kéo dao động so với trục dọc của máy kéo. |
| --- | --- |

THÔNG SỐ KỶ THUẬT MÁY ỦI B10M2

Động cơ diesel

| Loại động cơ | D-180M1 | YAMZ- 236H-3 |
| --- | --- | --- |
| Kiểu động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích làm việc 14,48L | 6 xi lanh hình chữ V, dung tích làm việc 11,15L |
| Công suất động cơ Kw/Hp | 132/180Hp | 139,7/190Hp |
| Vòng quay trục cơ | 1.250 | 1.800 |
| Đường kính, bước piston mm | 150 x 205 | 130 x 140 |
| Tiêu hao nhiên liệu gr/Hp.h | 160 | 162 |
| Khởi động | Khởi động bằng đề điện |
| Lọc gió | Lọc 2 cấp : I/ Lọc ly tâm II/ Lọc giấy |

| Truyền động Hệ thống truyền động thủy lực gồm cụm biến mô thủy lực một cấp với 3 bánh và hộp số 3 vận tốc dạng hành tinh. Vận tốc di chuyển (km/h) Số tới nhanh nhất: 8.86 (D-180M1); 10,86 (Yamz-236) Số lùi nhanh nhất: 10.99 (D-180M1); 13,48 (Yamz-236) | Bộ giảm tốc cạnh Bộ giảm tốc cạnh dạng modul 2 cấp, gồm: Cấp 1: Dạng trục bánh răng Cấp 2: Dãy bánh răng hành tinh Tỷ số truyền : 19,3 Bánh chủ động dạng múi và có then siết vào mayơ. |
| --- | --- |
| Biểu đồ lực kéo - vận tốc (Máy dùng động cơ D-180M1) - Vận tốc km/h - Lực kéo, kg - Công suất, hp - | Hệ thống điều khiển Hệ thống lái bằng ly hợp bìa luôn đóng với các đĩa ly hợp bằng kim loại tráng gốm và các dải phanh chịu mài mòn cao. Hệ thống điều khiển lái có trợ lực. Khoang lái - cabin Cabin một chỗ ngồi, dạng khung với độ cứng tăng cường và tầm nhìn xung quanh bao quát rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chống ồn, chống rung và môi trường. Giàn khung bảo hiểm cabin kiểu F OBS/ROPS sẽ được lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng. |
| Biểu đồ lực kéo - vận tốc (Máy dùng động cơ Yamz-236H-3) - Vận tốc km/h - Lực kéo, kg - Công suất, hp - | Hệ thống di chuyển Là hệ thống treo trên 3 điểm với dầm cân bằng và trục riêng chịu sự rung lắc của giàn trắc. Số con lăn tỳ: 6 Số con lăn đỡ: 2 Chiều rộng cơ sở của máy kéo: 2880mm Chiều rộng lá xích: 500mm Khoảng cách giữa 2 tim xích: 1880 mm Khoảng hở giữa 2 dải xích: 435mm. |

| Dung tích các thùng chứa Loại động cơ sử dụng D-180M1 Yamz-236 Nước làm mát, lít 60 37 Thùng nhiên liệu, lít 300 Carte động cơ, lít 31 24 Hệ thống thủy lực, lít 90 Thùng dầu thủy lực, lít 90 Hệ thống thủy lực Hệ thống thủy lực: riêng cho từng bộ phận/thiết bị. Bơm nhớt thủy lực: Hw100A-3L Năng suất bơm: 180 lít/phút tại số vòng quay 1823v/ph, áp suất 20 Mpa. Van phân phối thủy lực P160: loại 3 ngăn, 4 vị trí. Lọc toàn bộ đường dầu với lõi lọc có độ mịn bằng 25mkm. Xy lanh thủy lực (đường kính x hành trình, mm): Nâng hạ ben ủi: 100 x 1250. Nghiêng ben: 160 x 200 - Giàn xới: 160 x 450 KHỐI LƯỢNG CỦA MÁY ỦI B10M2. |  |
| --- | --- |
| LOẠI MÁY ỦI MÁY KÉO CƠ SỞ , Kg MÁY ỦI, Kg B10M2.0000EP 15.660 21.316 B10M2.0000EH 15.660 20.620 B10M2.0000-1E 15.800 19.210 B10M2.6000EP 15.030 20.680 B10M2.6000EH 15.030 19.990 B10M2.6000-1E 15.170 18.580 |  |

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN MÁY ỦI B10M2.

MỘT SỐ TÙY CHỌN (HOẶC LẮP THÊM)

| Khung bảo hiểm cabin ROPS/FOBS | Điều hòa nhiệt độ |
| --- | --- |
| Giàn chắn xích | Lớp chống mài mòn tăng cường cho lưỡi cắt lam ủi |
| Lưới bảo vệ phía sau cabin | Lá xích đi trên bê tông asphalt. |