| Động cơ diesel: + D-180 (180 HP). Hoặc + Yamz-236H-3 (190 HP) Với nhiều cải tiến trong thiết kế. |  |
| --- | --- |
|  | Nhà máy máy kéo Chelyabinsk – Uraltrac, LB Nga MÁY ỦI XỚI B10M Truyền động cơ khí hoặc thủy lực |

MÁY ỦI XỚI B10M/B10MB

MÁY ỦI SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ D-180M1 VỚI 4 XY LANH CÔNG SUẤT 180 HP,

HOẶC ĐỘNG CƠ DẠNG CHỮ V MÃ HIỆU YAMZ-236H-3 VỚI 6 XY LANH

CÔNG SUẤT 190HP.

Thuận tiện trong việc điều khiến máy và bộ công tác. Lựa chọn rộng rãi loại và kích thước

lam ủi, xới hay tời… – phù hợp với nhu cầu công việc, đảm bảo năng suất lao động tối đa.

Hệ thống di chuyển mới với dầm ngang dạng cứng và nhíp. Bánh chủ động, dẫn hướng

và con lăn mặt chà tự ép kiểu dạng Duo-cone.

CÁC BỘ PHẬN

| Trong cabin bin bố trí quạt sưởi, sử dụng nhớt làm nóng bởi động cơ. Theo yếu cầu có thể bố trí điều hòa nhiệt độ hoặc lò sưởi cục bộ. | Động cơ D-180M1, công suất 132kw, (180 HP) tần số 1250v/ph. Động cơ Yamz-236H3, công suất 139.7kw (190 HP), tần số 1800 v/ph. |
| --- | --- |

Giàn khung bảo hiểm cabin FOBS/ROPS có thể được lắp đặt theo yêu cầu.

Máy sử dụng con lăn chạy bạc (đồng) với mặt chà hiệu Duo-cone có  độ bền cao nhờ

kín khít và không xì nhớt. Xích máy ủi dạng bản lề bôi trơn.

CABIN HIỆN ĐẠI

|  | Nội thất cabin hiện đại với 2 lớp kính cách nhiệt. Hệ thống cần điều Khiển bên trong khoang lái được bố trí hợp lý. Ghế ngồi có lò xo giảm xóc và có thể điều chỉnh. Tấm chống nắng, bảng điều khiển rõ ràng. |
| --- | --- |

Cabin được bố trí quạt sưởi hiệu “Zenit -8000”, sử dụng chất lỏng được làm nóng bởi động cơ.

Theo yêu cầu, có thể lắp đặt quạt sưởi “Airtronic – D4” hoặc điều hòa nhiệt độ, đảm bảo nhiệt

độ luôn phù hợp trong cabin vào mùa nóng cũng như mùa lạnh. Bảng điều khiển đơn giản, dễ

hiểu. Tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thợ vận hành và nâng cao năng suất lao động.

ĐỘNG CƠ DIESEL

| Khoang lái với nội thất cabin hiện đại và cơ cấu điều khiển thuận tiện. Thông số động cơ và truyền động thủy lực đảm bảo năng suất lao động cao nhất. | Động cơ diesel D-180M1 với 4 máy thẳng hàng có sử dụng turbo tăng áp. Công suất bánh đà 132kw (180HP), tần số quay 1250 v/phút. Dung tích xy lanh 14,48 lít. |
| --- | --- |
|  | Động cơ diesel Yamz-236H-3 với 6 máy, hình chữ V, có sử dụng turbo tăng áp. Công suất bánh đà 139.7kw (190HP), tần số quay 1800 v/phút. Dung tích xy lanh 11,15 lít. |

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VÀ DI CHUYỂN

(Trường hợp sử dụng hệ thống truyền động thủy lực)

|  | Biến mô thủy lực đảm bảo việc thay đổi tự động và không giật cấp tần số quay và moment xoắn ở trục ra công suất. |
| --- | --- |
| Hộp số hành tinh Hộp số hành tinh có 3 số tiến và 3 số lùi. Điều khiển chuyển số và đảo chiều bằng thủy lực. | Truyền động cardan Sử dụng truyền động cardan giúp đơn giản hóa việc tháo, ráp hệ thống truyền động và cho phép bố trí động cơ trên bệ giảm chấn giúp động cơ hoạt động êm và ổn định hơn. |

MÁY ỦI XỚI B10M - TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

|  | Hệ thống truyền động Truyền động cơ thủy lực. Hộp số dạng hành tinh và biến mô thủy lực. Hệ thống di chuyển Sử dụng mặt chà tự ép Duo-cone, bánh chủ động dạng múi làm gia tăng độ bền của hệ thống di chuyển. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xích di chuyển Xích di chuyển với bản lề có phớt, dạng bôi trơn. Lá xích làm từ thép có tính chất cơ lý cao và được bắt bằng bu lông đặc biệt. |
| Mặt chà tự ép kiểu Duo-cone với vòng đệm từ sin cao su flosilicat và mặt chà sắt. | Con lăn sử dụng bạc đồng và mặt chà tự ép kiểu Duo-cone. | Bánh chủ động dạng múi – có độ bền cao, dễ thay thế, sửa chữa. |

CÁC LOẠI CƠ CẤU TREO (BỘ CÔNG TÁC)

LAM ỦI DẠNG THẲNG			 KÍCH THƯỚC LAM ỦI DẠNG THẲNG

|  | Chiều rộng/Chiều cao (mm) 3.420/1.310 Thể tích (m3) 4,28 Chiều cao nâng lam (mm) 1.020 Độ đào sâu của lam (mm) 435 Độ nghiêng lam (độ) +- 10 Trọng lượng (Kg) 2.375 |
| --- | --- |

LAM ỦI DẠNG BÁN CẦU				KÍCH THƯỚC LAM ỦI DẠNG BÁN CẦU

|  | KIỂU LAM ỦI E E 1 Chiều rộng/Chiều cao (mm) 3.310/1.310 3.310/1.500 Thể tích (m3) 4,75 5,85 Chiều cao nâng lam (mm) 1.020 Chiều sâu đào (mm) 435 Độ nghiêng lam (độ) +/-10 độ Trọng lượng (Kg) 2.510 2.610 |
| --- | --- |

KÍCH THƯỚC TỜI KÉO					CƠ CẤU TỜI KÉO

| Loại tời LT-16 LT-25 Lực kéo max, tấn 16 16/20/25 Đường kính cáp, mm 19,5-30 18/22/27 Dung lượng cáp, m 265…80 20/60/38 Trọng lượng không cáp, kg 2850 2300 |  |
| --- | --- |

CÁC LOẠI GIÀN XỚI 					CÁC LOẠI MÓC KÉO

| Máy ủi có thể sử dụng giàn xới 3 lưỡi (P) hoặc 1 lưỡi (H), thông số cơ bản như sau: Chiều cao nâng lưỡi xới, mm: 780 Chiều sâu xới, mm: 650. Trọng lượng, kg: 2245 (P)/1555 (H) | Máy có thể dùng loại móc kéo cứng hoặc móc lúc lắc. Móc cứng dùng cho tải trọng nặng, đòi hỏi toàn bộ sức Kéo của máy. Móc lúc lắc dùng để kéo rơ moóc, cho phép điểm kéo dao động so với trục dọc của máy kéo. |
| --- | --- |

THÔNG SỐ KỶ THUẬT MÁY ỦI B10M

Động cơ diesel

| Loại động cơ | D-180M | YAMZ- 236H-3 |
| --- | --- | --- |
| Kiểu động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích làm việc 14,48L | 6 xi lanh hình chữ V, dung tích làm việc 11,15L |
| Công suất động cơ Kw/Hp | 132/180Hp | 139,7/190Hp |
| Vòng quay trục cơ | 1.250 | 1.800 |
| Đường kính, bước piston mm | 150 x 205 | 130 x 140 |
| Tiêu hao nhiên liệu gr/Hp.h | 160 | 162 |
| Khởi động | Qua máy lai hoặc đề điện trực tiếp | Khởi động bằng đề điện trực tiếp |
| Lọc gió | Lọc 2 cấp : I/ Lọc ly tâm II/ Lọc giấy |

| Truyền động Hệ thống truyền động thủy lực gồm cụm biến mô thủy lực một cấp với 3 bánh và hộp số 3 vận tốc dạng hành tinh. Vận tốc di chuyển (km/h) Số tới nhanh nhất: 8.78 Số lùi nhanh nhất: 10.91 | Khoang lái - cabin Cabin một chỗ ngồi, dạng khung với độ cứng tăng cường và tầm nhìn xung quanh bao quát rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chống ồn, chống rung và môi trường. Giàn khung bảo hiểm cabin kiểu F OBS/ROPS sẽ được lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng. |
| --- | --- |
| Biểu đồ lực kéo - vận tốc - Vận tốc km/h - Lực kéo, kg - Công suất, hp - | Hệ thống di chuyển Là hệ thống treo trên 3 điểm với dầm cân bằng và trục riêng chịu sự rung lắc của giàn trắc. Số con lăn tỳ: 6 Số con lăn đỡ: 2 Chiều rộng cơ sở của máy kéo: 2880mm Chiều rộng lá xích: 500mm Khoảng cách giữa 2 tim xích: 1880 mm Khoảng hở giữa 2 dải xích: 435mm. |
| Bộ giảm tốc cạnh Bộ giảm tốc cạnh 2 cấp, gồm: Cấp 1: Dạng trục bánh răng Cấp 2: Bánh răng Tỷ số truyền chung: 14,79 Bánh chủ động dạng múi và có then siết vào mayơ. | Dung tích các thùng chứa Loại động cơ sử dụng D-180M1 Yamz-236 Nước làm mát, lít 60 37 Thùng nhiên liệu, lít 300 Carte động cơ, lít 31 24 Hệ thống thủy lực, lít 90 Thùng dầu thủy lực, lít 90 |
| Hệ thống điều khiển Hệ thống lái bằng ly hợp bìa luôn đóng với các đĩa ly hợp bằng kim loại tráng gốm và các dải phanh chịu mài mòn cao. Hệ thống điều khiển lái có trợ lực. | Hệ thống thủy lực Hệ thống thủy lực: riêng cho từng bộ phận/thiết bị. Bơm nhớt thủy lực: Hw100A-3L Năng suất bơm: 180 lít/phút, áp suất 20 Mpa. Van phân phối thủy lực P160: loại 3 ngăn, 4 vị trí. Lọc toàn bộ đường dầu với lõi lọc có độ mịn 25mkm. |

| KHỐI LƯỢNG CỦA MÁY ỦI B10M, KG LOẠI MÁY ỦI ĐỘNG CƠ MÁY KÉO CƠ SỞ MÁY ỦI XỚI B10M.0000 D-180 16.090 20.965 B10M.6000 YAMZ-236 15.470 20.345 |  |
| --- | --- |

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN MÁY ỦI B10M

MỘT SỐ TÙY CHỌN (HOẶC LẮP THÊM)

| Khung bảo hiểm cabin ROPS/FOBS | Điều hòa nhiệt độ |
| --- | --- |
| Giàn chắn xích | Lớp chống mài mòn tăng cường cho lưỡi cắt lam ủi |
| Truyền động cơ khí hay thủy lực Đề qua máy lai hay đề điện trực tiếp Cửa thoát hiểm và lấy gió trên nóc cabin. | Lá xích đi trên bê tông asphalt. Xích dạng bản lề đóng Lá xích rộng 690mm (model B10MB) |

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH NGA PHÁT

Địa chỉ: 16/3/3 Kha Vạn Cân – F. Hiệp Bình Chánh – Q. Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.

Tel./fax. 84-8-37266173;  Email: ngaphat@gmail.com

website: www.ngaphat.com.vn.